- ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСТОТАХ БПЛА

| БПЛА КРЫЛЬЯ | УПРАВЛЕНИЕ (Телеметрия) | ВИДЕО |
| --- | --- | --- |
| PD-1 (PD-1M) | 450~460 МГц (450~460 МГц) | 2340 МГц |
| ФУРИЯ (БПАК А1-С/СМ) | 433~447 МГц (ППРЧ 917~928 МГц) | 1100~1400 ГГц |
| ЛЕЛЕКА-100 | 438~448 МГц (ППРЧ 410~480 МГц) | 900~930 МГц |
| Scan Eagle (Military GPS) | 900, 1100~1300, 2300~2400 МГц | 2300~2400 ГГц |
| SPECTATOR | 433~434 МГц (ППРЧ 900~930 МГц) |  |
| ACS-3M | ППРЧ 461~469 МГц (ППРЧ 910~929 МГц) | 2490 МГц |
| Switchblade | 2000~2200 МГц |  |
| SenseFly eBEe | 2.400 |  |
| FPV ЦИФРОВЫЕ | УПРАВЛЕНИЕ | ВИДЕО |
| DJI Avata, HD Zero (протокол Avatar) | 5.660 ~ 5.917 | 5.660 ~ 5.917 |
| Другой протокол |  |  |
| FPV АНАЛОГОВЫЕ | УПРАВЛЕНИЕ | ВИДЕО |
| Возможные варианты | 433, 868-915, 1010-1360, 2400, 5200, 5800 | 900, 1200, 2400 |
| протокол FR-SKY | 2.400 и 915 |  |
| протокол CROSS-FIRE | 915 |  |
| протокол Express LRS | 2.400 и 915 |  |
| прот. Jumper, RadioMaster | 2.400 |  |
| ДРОНЫ DJI | УПРАВЛЕНИЕ | ВИДЕО |
| Mavic 3, Mavic3 Classic, Mavic 2, Mavic Mini, | 2.400 ~ 2.4835 | 2.400 ~ 2.4835 |
| Phantom (ПО Circle OS) | 2.300 ~ 2.500 | 5.725 ~ 5.850 |
| DJI Insipe2 | 5.725 ~ 5.850 / 5.150 ~ 5.250 |  |
| DJI m30t | 920.6 ~ 928 MHz (Japan) |  |
| DJI Air 2S | 2.400 ~ 2.4835 |  |
| DJI Mini 2 | 5.725 ~ 5.850 |  |

- ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСТОТАХ GPS

| GPS | L1 1.575, L2 1.227, L5 1.176, L3 1.381, L4 1.379 |
| --- | --- |
| Glonass | L1 1.598 – 1.604, L2 1.242 – 1.248 |
| Beidou QPSK | B1 1.561, B1-2 1.589, B2 1.207, B3 1.268, B1-BOC 1.575, B2-BOC 1.207, B3-BOC 1.268, L5 1.176 |
| Galileo | 1.164-1.215, 1.260-1.300, 1.559-1.592 |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Противо дронное ружье / подавитель БПЛА

COMBAT DROGUN 6

КОМБАТ ДРОГУН 6

Модель на 6 каналов

- Технические характеристики

- Правила дронобойца

- Практика применения

- Аксессуары аккумуляторы

- Информация о частотах БПЛА

- Информация о частотах GPS

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подавитель БПЛА имеет 6 каналов подавления (постановки помехи)

|  | Название | Диапазон | Мощн | Канал управления | Канал видео |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 МГц | 850-940 | 10 Ватт | FPV, DJI | Autel |
| 2 | 1,2 ГГц | 1170-1280 | 10 Ватт | GPS L1, L2, L5 |  |
| 3 | 1,5 ГГц | 1550-1620 | 10 Ватт | Glonas L1 |  |
| 4 | 2,4 ГГЦ | 2400-2484 | 20 Ватт | DJI, Autel | DJI, Autel |
| 5 | 5,2 ГГц | 5150-5250 | 20 Ватт | DJI, Autel | Autel |
| 6 | 5,8 ГГц | 5725-5850 | 10 Ватт | DJI, Autel | DJI, Autel |

Техническая поддержка КБ КОМБАТ       8-800-500-2175  добавочный 777

Телефон \ Whatsapp \ Telegram  +7 977 128-28-84       www.combat-radio.ru

- ПРАВИЛА ДРОНОБОЙЦА

1. Подпусти ближе -  бей с гарантией, в упор с 200-300 метров

- Не болтай стволом - держи БПЛА ровно в центре прицела

- Избегай преград между дроном и ружьем до земли

- Имей запас 2-3 запасных аккумулятора

- Работайте с 2 ружей сразу, но с разных позиций прикрывая друг друга

- Чаще меняй позицию, заранее выбери несколько и меняй их

- Дрон видит человека с дистанции 2

- Враг может завести дрон не с фронта а через наши позиции с тыла

- Заранее присмотри и подготовь укрытие от обстрела

- Приведи дронобойку к бою - знай угол работы ружья

- Враг может запустить 2-3 дрона одновременно с разных направлений для поиска дронобойца

- Береги дронобойку - она не любит ударов и воды влаги

- ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Результатом постановки помехи на БПЛА может быть:

1. Зависание и аварийная посадка

Потеряв сигнал с пульта оператора, дрон зависает в одной точке и после окончания зарядки аккумулятора падает/садится. Может занять до 20 минут.

2. Улёт в случайном направлении

Приёмник БПЛА забивается ложными координатами, связь с пультом потеряна, если в ПО дрона прошито автоматическое возвращения домой, дрон может улететь в любом направлении и сесть уже там.

3. Отрыв и отход домой

Если на дроне установлены бустеры сигнала (например 911LinkMOD), и дрон управляется профессиональным оператором, дрон может выйти из зоны поражения.

Например МАВИК 3 при глушении может пойти домой по своим логам, но на малой скорости.

Эффективность поражения БПЛА зависит от многих факторов

1. Тип БПЛА и его частоты

У Мавиков и Аутелей разные частоты. Могут быть новые кастомные варианты с редкими или даже новыми неизвестными частотами)

- Мощность передатчика БПЛА

Есть модели с дополнительно установленными усилителями.

Давить их надо с более близкого расстояния.

- Дистанция подавления
Излучение ружья на дальности сильно снижается. Дроны с усиленными передатчиками на дальности выше 1 км подавить нереально

Подпускай дрон поближе - не более 500 метров.

Предельная дальность - 2.000. Эффективная дальность - 500 м

4. Прямые руки оператора

Ружья не сделаны профессионалами и неудобны. Имеют тяжёлый вес 5-7 кг.

Подберите себе позицию и хват для удобного удержания ружья.

При не точном прицеливании эффективность постановки помехи снижается.

Не обязательно держать ружье как автомат, тумблер включения позволяет не держать палец на спуске все время работы — можно выбрать более безопасную и удобную позу

5. Хорошее зрение оператора,

Даже самое мощное ружье до 2 км не поможет если оператор плохо видит вдаль.

Как вариант поставить на дронобойку поставить коллиматорный прицел с увеличителем, подойдёт любой дешёвый, так как нет отдачи.

Или вариант подороже - Тепловизионный прицел

- Отсутствие препятствий для помехи сверху вниз до земли
Если у самой земли между ружьем и Дроном будет препятствие - высокий дом, террикон, что угодно - то при аварийном снижении дрон зайдя за препятствие вновь поймает сигнал управления с пульта и будет уведён оператором домой.

Заранее смотрите чтобы вы могли давить дрон помехой до самой земли.

- Наличие в группе сразу 2 и более дронобоек

Посадка дрона с увеличенным АКБ может занимать до 10 минут.

Одно из ружей может сесть. Надо будет перехватывать подавление.

Или прикрывать первого оператора дронобойки.

- Берегись РЭР - чаще меняй позицию

Дронобойка является радио излучающим устройством и обязательно будет обнаружена средствами РЭР противника! Найди несколько позиций заранее.
Как можно чаще меняй позицию. Как минимум сразу при начале прилетов..

- АКСЕССУАРЫ АККУМУЛЯТОРЫ

Необходимые допы к дронобойке - это дополнительная ручка, одноточечный ремень, сумка чехол для переноски.
Но самый важный Доп.аксессуар - это дополнительные аккумуляторы и внешнее зарядное устройство от 24 и 220В. Приобретается отдельно.