Техническое задание

на поставку радиостанции мобильной диапазона 136-470 МГц (диапазон рабочих частот 400-470 МГц)

КОМБАТ Т-34 МАСТЕР  или эквивалент с указанными ниже техническими характеристиками

КТРУ - 26.30.11.150-00000006 (дата начала обязательного применения позиции каталога 01.04.2021).

| № | Наименование предлагаемого товара | Страна происхождения | Единица измерения и количество предлагаемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиостанция портативная диапазона 136-470 МГц (диапазон рабочих частот 400-470 МГц) Модель: КОМБАТ Т-34 МАСТЕР | Российская Федерация | 1 комплект |

Состав одного комплекта товара:

- Приемопередатчик (радиостанция);

- Антенна;

- Клипса;

- Аккумуляторная батарея – 2 шт.;

- Зарядное устройство (стакан + блок питания);

- Руководство по эксплуатации радиостанции (на русском языке);

- В комплект поставки должен быть включен один комплект для программирования радиостанций с персонального компьютера (USB ключ носитель, USB программатор, CD диск c программным обеспечением). Комплект для программирования включен в общую стоимость поставки.

- Паспорт (формуляр), соответствующий ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006 с указанием наименования, предназначения изделий, технических характеристик, спецификации изделий, входящих в состав товара, сведений о содержании драгоценных металлов, комплекта поставки, даты изготовления, страну производителя;

- Надлежащим образом заполненные гарантийные талоны;

1. Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения:

| Наименование показателей (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара), единицы измерения | Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться |
| --- | --- |
| Общие требования к радиостанции (технические параметры) |
| Количество приобретаемых радиостанций, шт. |  |
| Обеспечение радиосвязи в аналоговых сетях радиосвязи | Да |
| Обеспечение радиосвязи в цифровых сетях радиосвязи | Нет |
| Диапазон рабочих частот | От 400 МГц до 470 МГц |
| Количество программируемых каналов | Не менее 16 |
| Габаритные размеры радиостанции (Ш х В х Г) с аккумулятором, мм | Не более: 40х60х110 |
| Вес радиостанции с аккумулятором | Не более 0,3 кг |
| Индикатор разряда аккумуляторной батареи | Наличие |
| Разъем для подключения аксессуаров и программирования радиостанции с герметичной крышкой на винте | Наличие |
| Материал кнопки передачи | Пластик |
| Отдельная оранжевая кнопка подачи сигнала тревоги | Не менее 1 шт. |
| Конструкция радиостанции должна обеспечивать уровень защиты оболочки по пылевлагозащите | Не ниже IР-68 |
| Резиновый уплотнитель корпуса и шасси | Наличие |
| Клапан аварийного сброса давления | Наличие |
| Дисплей | Нет |
| Тип разъема антенны | SMA-Male (резьба внутри) |
| Диапазон рабочих температур | От -30ºC до +70ºC |
| Количество программируемых клавиш | Не менее 2 шт. |
| Кнопка тревоги | Не менее 1 шт. |
| Дополнительные требования к радиостанции (функциональные возможности) |
| Звуковое оповещение о разряде аккумулятора | Наличие |
| Ограничение времени передачи | Наличие |
| Голосовая активация передачи | Наличие |
| Сканирование каналов | Наличие |
| Сигнал тревоги | Наличие |
| Блокировка занятого канала | Наличие |
| Требования к передатчику |
| Выходная мощность передатчика (Вт) | Минимальная не более 2 Вт, максимальная не менее 7 Вт |
| Уровень паразитной частотной модуляции передатчика: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | не более -40 дБ не более -40 дБ |
| Уровень паразитной амплитудной модуляции передатчика: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | не более 3% не более 3% |
| Коэффициент нелинейных искажений: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | не более 5% не более 5% |
| Максимальная девиация (отклонение) частоты: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | ± 2,5 ppm ± 2,5 ppm |
| Отклонение частоты от номинального диапазона^ ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | ±5,0кГц ±5,0кГц |
| Отклонение АЧХ передатчика от характеристики с предкоррекцией 6 дБ/октава: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | +1~3 дБ (0,3 ~ 3 кГц) +1~3 дБ (0,3 ~ 2.55 кГц) |
| Избирательность по соседнему каналу: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | не менее 70 дБ не менее 60 дБ |
| Ширина полосы частот излучения передатчика для полосы звуковых частот, не превышающих – 30 дБ: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | 16 кГц 11 кГц |
| Класс излучения (тип аналоговая модуляция): ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | 16K0F3E 11K0F3E |
| Шаг сетки частот | 12,5/25 кГц |
| Требования к приемнику |
| Чувствительность приёмника при отношении сигнал/шум 12 дБ: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | Не более 0.25 мкВ Не более 0.25 мкВ |
| Изменение чувствительности приёмника при отклонении частоты сигнала: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | не более 3 дБ не более 3 дБ |
| Воздействие на соседний канал: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | не менее 70 дБ не менее 60 дБ |
| Паразитные гармоники: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | не менее 70 дБ не менее 70 дБ |
| Отношение сигнал-шум: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | не более 45 дБ не более 40 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений: ширина канала 25 кГц ширина канала 12 кГц | не более 5% не более 5% |
| Требования к программному обеспечению |
| Программное обеспечение радиостанции на русском языке | Соответствие |
| Программное обеспечение радиостанции, зарегистрировано в реестре Российского ПО | Соответствие |
| Требования к аккумуляторной батарее |
| Емкость | Не менее 2800 мАч |
| Химический тип | Литий-полимер |
| Клапан аварийного сброса давления | Наличие |
| Количество контактов для заряда | Не менее 3-х |
| Подверженность возникновению эффекта памяти | нет |
| Необходимость технического обслуживания | нет |
| Требования к зарядному устройству |
| Входное напряжение | Переменное, от 100 до 240 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение | Постоянное, от 11 до 13В, 1А |
| Количество контактов для заряда батареи | Не менее 3-х |
| Индикация режимов заряда | Наличие |
| Требования к упаковке |
| Упаковка радиостанций должна быть плотной, обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на упаковке должна соответствовать действующим техническим стандартам на данный вид товара | Соответствие |
| Дополнительные требования |
| В комплект поставки должен быть включен один комплект для программирования радиостанций с персонального компьютера (USB ключ, программатор и программное обеспечение на CD диске). Комплект для программирования включен в общую стоимость поставки. | Наличие |

2. Иные требования:

- Поставка товара осуществляется одной партией в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. Товар поставляется одной партией, силами и средствами Поставщика до адреса:

- Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать параметрам, определяющим его состав, функциональные, технические и качественные характеристики, соответствовать обязательным требованиям, указанным в спецификации. Товар должен быть изготовлен не ранее 2022 года. Товар должен быть сертифицирован Госстандартом Российской Федерации на соответствие требованиям безопасности в установленном порядке. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Качество и безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- Поставляемый товар должен иметь четкую маркировку в соответствии с действующими стандартами (название, модель, серийный номер, дата изготовления, страна-изготовитель).

- Соответствие стандартам и сертификация

- декларации Таможенного Союза о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) (заверенную поставщиком копию);

- сертификат соответствия ГОСТ 12252-86, ГОСТ 30429-96, ГОСТ Р 50829-95, 
ГОСТ 23088-80, ГОСТ 16019-2001, ГОСТ 14254-2015 (заверенную поставщиком копию).

- Гарантийный срок Поставщика и Производителя радиостанций составляет не менее 
24 месяцев с момента передачи Товара Заказчику и указывается в соответствующей документации на Товар;

- При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством письма по электронной почте).

- Гарантийный ремонт товара должен составлять не более 45 (Сорок пять) дней с момента получения Поставщиком письменного требования представителя Государственного заказчика об устранении неисправности (в том числе посредством письма по электронной почте). В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара к месту устранения неисправности (проведению ремонта).

- В случае замены Товара, гарантийный срок на него исчисляются заново со дня поставки Товара Государственному заказчику и должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.