1. 	Contacts  	КОНТАКТЫ

1.1 	Contacts 		Контакты 		(Контакт)

1.2 	New Contact  	Новый конт 		(Введи номер)

1.3 	Manual Dial  	Ручной вв 		(Номер рации)

2. 	Scan  		СКАНИРОВ.		(Пункт не работает)

3. 	Zone  		ЗОНЫ / Зоны связи	(Выбор зоны связи)

3.1 	Zone  		Зона

4. 	Messages  	СООБЩЕНИЯ

4.1 	Inbox  		Входящие 		(Список пуст)

4.2 	Write  		Написать 		(Редактироват)

4.3 	Quick Text 	Быстр текст

4.3.1	Send  		Отправить

4.3.2	Save  		Сохранить

4.3.3	Clear 		Очистить

4.4 	Sent Items  	Отправленн

4.4 	Drafts  		Черновики

5. 	Call Log 		ВЫЗОВЫ

5.1 	Missed  		Пропущен

5.2 	Answered 	Отвечен

5.3 	Outgoing  	Исходящий

6. 	Utilities 		НАСТРОЙКИ / Утилиты

6.1 	Radio Settings  	УСТАНОВКА

6.1.1	Talkaround	Прямая связь

6.1.2	Tones/Alerts  	Звук/Вызов

6.1.2.1 	All Tones 		Все звуки			(Включить/Выключить)

6.1.2.2 	Talk Permit  	Разр. разг 		(Включить/Выключить)

6.1.2.3 	Keypad Tones 	Звук клав			(Включить/Выключить)

6.1.3	Power 		Мощность 		(Высокая/Низкая)

6.1.4	Backlight	 	Подсветка 		(Всегда/5S/10S/15S/Выключить)

6.1.5	Squelch 		Шумоподав 		(Защита/Норма)

6.1.6	Intro Screen  	Заставка 			(Картинка/Строки)

6.1.7	Keypad Lock  	Блок клав 		(Вручную/5S/10S/15S)

6.1.8	Language 	Язык 			(English/Русский)

6.1.9	LED Indicator  	Светодиод 		(Включить/Выключить)

6.1.10	Passwd Lock 	Пароль 			(Текущ. пароль)

6.1.11 	Clock  		Часы

6.1.11.1 	Time  		Время 			(Время/Установ. врем)

6.1.11.2 	Date  		Дата 			(Дата/Установ. дату)

6.1.12 	Mode 		Режим			(Канал. реж/Част. реж)

6.2 	Radio Info  	ИНФОРМАЦИЯ

6.2.1	My Number  	Мой номер 		(Имя/Номер)

6.2.2	Versions 		Версия 			(Версия прошив./Версия CP)

6.3 	Program Radio 	НАСТРОЙКИ

6.3.1	Rx Frequency 	Частота Rx

6.3.2	Tx Frequency 	Частота Tx

6.3.3	Channel Name 	Имя канала		(Введи имя/Имя канала записано)

6.3.4	Time Out Timer 	Таймер огранич.		(Неогранич./15S-555S)

6.3.5	CTC/DCS		CTC/DCS

6.3.6	Color Code 	Цвет. код

6.3.7	Repeater Slot 	Слот репит

6.3.8	TxContact 	Контакт Tx

6.3.9	GroupList 	Список групп

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Радиостанция цифровая Супергетеродин

КОМБАТ ТАКТИК 44 ПРО

ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Радиостанция портативная 8-10 Вт диапазона UHF 400-470 МГц или 136-174 МГц

Аккумулятор усиленный 2800-3000 мА с USB TYPE-C портом зарядки и USB кабелем

Антенна короткая 10 см  до 4 км

Антенна средняя 15 см до 6 км

Антенна длинная 38 см до 8 км

Гарнитура вакуумная с заушником и усиленным проводом

Настольное зарядное устройство с адаптером 220-12В

(комплектация может отличаться в зависимости от партии)

НАСТРОЙКА РАЦИИ

Система связи может быть организована двумя способами:

- Рации связываются между собой напрямую, называется "с руки на руку".

Для передачи и приёма используется одна частота

2.  Рации связываются через ретранслятор (репитер)

Настройка частот передачи и приёма зависит от ретранслятора

★ Техническая поддержка

По все вопросам, связанным с настройкой и программированием раций, обращайтесь в службу технической поддержки КОМБАТ

8 (800) 500-21-75 Добавочный 777        +7 (977) 128-28-84  Whatsapp \ Telegram

www.combat-radio.ru       www.mehancev.ru

★ СПОСОБЫ НАСТРОЙКИ ЦИФРОВОЙ РАЦИИ

- ЧЕРЕЗ КНОПКИ НА РАЦИИ - используется для изменения некоторых параметров каналов и настройки параметров, которые не относятся к каналам связи.

- ЧЕРЕЗ USB КАБЕЛЬ И КОМПЬЮТЕР - см инстр №2

Настройка рации через экранное меню

В рации есть Главное меню настройки. Главное меню состоит из пунктов. Каждый пункт содержит подменю, то есть список функций, которые можно настраивать.

Выбор пункта перемещает вас ниже, в подменю, выбор пункта подменю перемещает ещё ниже, в настройки функции.

Всю структуру меню настройки можно представить в виде перевёрнутого дерева - выбор пункта перемещает вас по ветке подменю, дальше вы выбираете пункт подменю и опускаетесь ещё ниже.

Для перемещения по меню используйте кнопки

[ ДА ]    ВВОД		- выбор, подтверждение, переход на уровень ниже

[ НЕТ ]  НАЗАД 	- отмена, возврат на уровень выше

[ ∧ ]      ВВЕРХ 	- на строку выше, стереть символ при вводе значения

[ ∨ ]      ВНИЗ		- на строку ниже

Для простоты порядок перемещения по меню будем показывать в виде

<Пункт меню> - <Пункт подменю> - <Функция>

Чтобы попасть в <Функция>, сделайте следующие шаги:

- Возьмите рацию в левую руку экраном к себе (рация должна быть включена, смотрите раздел <Установка связи>). Правой рукой нажмите кнопку [ ДА ]. На экране появится Главное меню.

- Кнопками [ ∧ ] и [ ∨ ] установите тёмную полоску на нужный <Пункт подменю>.

- Подтвердите выбор <Пункта подменю> кнопкой [ ДА ]. Вы попадёте на уровень ниже.

- Кнопками [ ∧ ] и [ ∨ ] установите тёмную полоску на нужную <Функцию>.

- Подтвердите выбор <Функции> кнопкой [ ДА ]. Вы попадёте в настройки этой <Функции>.

- ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ  (Наиболее часто требуемые настройки)

6.1.2.1	Отключить все звуки (например, звуки при нажатии кнопок)

НАСТРОЙКИ → ДА → 1.НАСТРОЙКИ → ДА → ВНИЗ (2 раза) → 2.СИГНАЛЫ → 1.ВСЕ ЗВУКИ

Отключить звуки: кнопками [ ВВЕРХ ] или [ ВНИЗ ] установите тёмную полоску на ВЫКЛЮЧИТЬ, нажмите [ ДА ] для подтверждения.

6.1.3	Уменьшить мощность рации.

НАСТРОЙКИ → ДА → 1.НАСТРОЙКИ → ДА → ВНИЗ (3 раза) → 3.МОЩНОСТЬ → ДА →

Уменьшить мощность: кнопками [ ВВЕРХ ] или [ ВНИЗ ] установите тёмную полоску на НИЗКАЯ, нажмите [ ДА ] для подтверждения.

Внимание! Для снижения мощности передачи также используйте короткую антенну.

6.1.4	Отключить подсветку экрана и кнопок через заданное время

НАСТРОЙКИ → 1. НАСТРОЙКИ → 4. ПОДСВЕТКА

Выбрать время: кнопками [ ВВЕРХ ] или [ ВНИЗ ] установите тёмную полоску на нужное время, нажмите [ ДА ] для подтверждения.

Можно установить 5, 10 , 15 секунд.

Внимание! Не выбирайте ВСЕГДА - но это быстро посадит Аккумулятор

Не выбирайте ОТКЛЮЧИТЬ. Экран перестанет показывать. Включить подсветку обратно можно только путём хитрых манипуляций.

- НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ

Вращайте переключатель каналов для выбора канала.

6.3.1	Изменить частоту приёма RX

НАСТРОЙКИ → 3.НАСТРОЙКИ → 1.УСТ. ЧАСТ. П

На экране появится запрограммированная частота приёма RX. Изменить частоту: нажмите [ ДА ]

Кнопкой [ ВВЕРХ ] сотрите старое значение и цифрами на клавиатуре введите новую частоту. После ввода нажмите [ ДА ]. = Новая частота приёма RX записана.

6.3.2	Изменить частоту передачи TX

НАСТРОЙКИ → 3.НАСТРОЙКИ → 2.УСТ. ЧАСТ. П

На экране появится запрограммированная частота передачи TX. Изменить частоту: нажмите [ ДА ]

Кнопкой [ ∧ ] сотрите старое значение и цифрами на клавиатуре введите новую частоту. После ввода нажмите [ Да ]. = Новая частота передачи TX записана.

Внимание!

Для Прямой связи между рациями напрямую ("с руки на руку") введите одну и ту же частоту для приёма RX и передачи TX. Эта частота должна быть одинаковой у всех ваших раций на выбранном канале.

Для связи через ретранслятор введите:

частота приёма RX рации = частота TX ретранслятора

частота передачи TX рации = частота RX ретранслятора

6.3.4	Ограничение времени передачи.

Не позволяет болтунам или зажав ПТТ случайно надолго занимать канал связи.

НАСТРОЙКИ → 3.НАСТРОЙКИ → 4.ОГР. ВРЕМ. П

На экране появится текущее ограничение времени передачи в секундах.

Изменить время: кнопками [ ВВЕРХ ] и [ ВНИЗ ] установите тёмную полоску на нужное время, нажмите [ Да ] для подтверждения.

Можно установить ограничение от 15 до 555 секунд.

Внимание!  Чтобы убрать ограничение, выберите Бесконечно.

6.3.6 	Изменить Цветовой Код (Color Code).

Позволяет выделить в одном канале группы абонентов, которые не будут слышать друг друга.

НАСТРОЙКИ → 3.НАСТРОЙКИ → 6.ЦВЕТОВОЙ К

Изменить время: кнопками [ ВВЕРХ ] и [ ВНИЗ ] установите тёмную полоску на нужный Цветовой Код, нажмите [ ДА ] для подтверждения. Можно выбрать Цветовой Код от 0 до 15.

Внимание!

Все рации в одной группе должны иметь одинаковый Цветовой Код!

Рации с разными Цветовыми Кодами не будут слышать друг друга, но будут по-прежнему занимать один и тот же канал. Учитывайте это при планировании связи.

6.3.7 	Изменить слот репитера. Его также называют тайм слот.

НАСТРОЙКИ → 3.НАСТРОЙКИ → 7.СЛОТ РЕПИТ

Изменить время: кнопками [ ВВЕРХ ] или [ ВНИЗ ] установите тёмную полоску на нужный слот (1 или 2), нажмите [ Да ] для подтверждения.

Внимание!  Все рации в одной группе должны иметь одинаковый тайм слот!